## Slide 1
Séance 3 : Les Echanges d'énergie : travail, chaleur (2h)
- Echange de travail avec l’extérieur
- Echange de chaleur avec l’extérieur

## Slide 2
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL
La chaleur :
Deux corps de températures différentes mis en contact (le contact peut ne pas être matériel) échangent de l’énergie calorifique de manière à parvenir à un état d’équilibre thermique où la température est la même pour les deux corps. Un des corps a perdu une partie de son énergie au profit de l’autre.
On dit que les deux corps ont échangé de la chaleur.
A
B
Q

## Slide 3
L’échange de chaleur peut avoir lieu selon 3 modes différents :
- La conduction : La chaleur qui s'échange entre objets à températures différentes peut passer de l'un à l'autre par simple contact matériel,
A
B
Q
- La convection : La convection est un mode de transport d'énergie dans lequel la chaleur est entraînée par un fluide en mouvement,
- Le rayonnement : La chaleur peut également être échangée à travers le vide ou à travers un milieu transparent, elle est portée par une onde électromagnétique.
A
B
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL
A
Q
fluide

## Slide 4
L’échange de chaleur peut avoir lieu selon 3 modes différents :
- La conduction :
A
B
Q
- La convection :
A
Q
- Le rayonnement :
A
B
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL
fluide
: Conductivité thermique
S : surface
h : coefficient de convection
 : émissivité thermique
 : constante de Boltzmann

## Slide 5
La chaleur est une forme spéciale de l'énergie :
 à l'échelle microscopique, c'est une énergie cinétique échangée par agitation moléculaire (c’est à dire par chocs entre les molécules en mouvement)
 c'est une énergie qui s’exprime soit en joule [J] soit en calorie [cal] (1 calorie = 4,186 Joules)
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 6
Remarques :
un échange de chaleur peut s’effectuer sans que la température varie
(Q  0; dT = 0).
Exemple : la fusion d’un morceau de glace à 0°C (changement d’état d’un corps).
Chaleur et Températures sont deux grandeurs différentes.
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 7
 il peut y avoir variation de température sans qu’il y ait échange de chaleur (Q = 0; dT  0). C’est le cas des transformations adiabatiques.
Paroi adiabatique
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 8
La quantité de chaleur échangée dépend de la nature de la transformation. Ainsi, pour un système décrit par les trois variables P, V et T reliées par une loi d'état f(P,V,T)=0, la quantité de chaleur reçue pour une transformation élémentaire s'écrit à l'aide de deux des trois variables sous la forme :
Capacité thermique à volume constant
Capacité thermique à pression constante
Expression de la quantité de chaleur
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL
Les 6 coefficients Cp, CV , l , h,  et  sont appelés les coefficients calorimétriques de la substance étudiée.
Chaleur spécifique molaire à volume constante
Chaleur spécifique massique à volume constante
(T,V) (T,P) (V,P)

## Slide 9
En général, les chaleurs massiques varient avec la température. Ainsi les chaleurs Qv ou Qp mises en jeu au cours du chauffage d’une substance de masse m de la température T1 à la température T2 s’écrivent :
pour une transformation isochore (V = cste)
pour une transformation isobare (P = cste)
Ce qui nécessite la connaissance des lois de variation de cV et cp en fonction de la température T. Nous supposerons dans ce qui suit, pour des raisons de simplicité, que les quantités cv et cp sont constantes.
Chaleurs échangées
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL
Chaleur massique à pression constante
Chaleur massique à volume constant

## Slide 10
Dans ce cas on écrit que :
Qv = mcv(T2-T1) et QP = mcp(T2-T1)
Notations adoptées :
cp et cv : les chaleurs massiques. Elles s’expriment en [J/Kg..K].
Cp = m.cp et Cv = m.cv
cp et cv : les chaleurs molaires. Elles s’expriment en [J/mol..K]
Cp = n.cp et Cv = n.cv
Les capacités calorifiques (ou thermiques) d’un système. s’expriment en [JK-1]. Elles représentent la chaleur nécessaire pour faire varier la température du système de 1 degré Kelvin (1 K).
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 11
Chaleur latente de changement de phase (d’état) d’un corps pur:
On appelle chaleur latente (massique) d’un corps pur à une température T la quantité de chaleur L qu’il faut fournir (à l’unité de masse) de ce corps pour le faire passer d’un état physique donné (exemple : solide, liquide ou gazeux) à un autre état physique différent.
Q = m.L
L : est la chaleur latente (massique) de changement d'état en [JKg-1]
m : est la masse de matière subissant le changement d’état
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 12
La calorimétrie est la mesure des échanges de chaleur entre différents corps.
Elle permet notamment la mesure des capacités calorifiques, ou des chaleurs massiques
Une méthode utilisée est celle des mélanges dans laquelle les échanges de chaleur se font à pression constante.
Application : Calorimétrie
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 13
Application : Calorimétrie
Agitateur
Thermomètre
Vase /Deaware /
Eau
Corps solide
Support isolant
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 14
Application : Calorimétrie
Un récipient contenant de l’eau est placé dans une enceinte adiabatique. Soit M la masse de l’eau. La température initiale est T0.
On note c0 la chaleur massique de l’eau et  la masse d’eau équivalente au calorimètre et ses accessoires (thermomètre, agitateur, …)
Soit T1 la température du corps ( T1 ≠ T0).
On introduit dans l’eau une masse m d’un corps dont on veut mesurer la chaleur massique cp.
La température du mélange s’établit à T2.
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 15
Application : Calorimétrie
 est dite « valeur en eau » du calorimètre :
et
masse et chaleur spécifique de l’agitateur,
et
masse et chaleur spécifique du thermomètre
et
masse et chaleur spécifique du vase (Deawar)
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 16
Puisque le calorimètre (système 1) et la masse m (système 2) forment un système isolé thermiquement, on écrit que le système n’échange pas de chaleur avec l’extérieur, le corps et le calorimètre sont en équilibre thermique:
Application : Calorimétrie
Cela s’écrit :
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 17
Exercice d'Application: La calorimétrie
Dans un calorimètre de cuivre, de masse mcalo=400g, contenant me=500g d'eau à la température Te=10°C, on immerge un bloc de cuivre de masse mcuivre= 600g porté à la température Tcuivre=100°C. L'équilibre est réalisé à la température T=19°C. En supposant le système parfaitement isolé, déterminer la chaleur massique du cuivre en Cal.g-1K-1.
On donne la chaleur massique de l'eau :
ceau = 1 Cal.g1 K-1.
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 18
Puisque le calorimètre (en cuivre), le bloc de cuivre et la masse d'eau forment un système isolé thermiquement, on écrit que ce système n’échange pas de chaleur avec l’extérieur :
Q(calorimètre)+Q(bloc de cuivre) + Q(eau)= 0
L’équation (calorimétrique) exprimant la conservation de la chaleur s’écrit alors :
On déduit la valeur de ccuivre :
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 19
Travail
Fext
dx
S
O
x
Un système constitué d’un fluide enfermé dans une enceinte cylindrique muni d’une paroi mobile (piston). Le mouvement du piston sous l’action des forces extérieures (forces de pression) entraîne une compression ou une dilatation du fluide.
Le travail élémentaire W de la résultante Fext, des forces extérieures, au cours d’un déplacement dx du piston s’écrit en négligeant les frottements du piston sur les parois:
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 20
en introduisant :
Fext
dx
S
O
x
Soit :
l’élément de volume balayé par le piston au cours du déplacement dx :
W représente une forme d’énergie échangée entre le système et le milieu extérieur
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 21
Remarques :
a) si le piston se déplace vers la droite alors dV augmente (dV > 0) et le travail est cédé ou fournie au milieu extérieur (W < 0).
b) le travail est reçu par le système (W > 0) s’il y a diminution du volume (dV < 0).
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 22
Au cours d’une transformation entre deux états distincts, le travail fourni par le milieu extérieur s’obtient en effectuant l’intégrale le long du chemin suivi (C) :
C
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 23
Interprétation graphique :
La valeur absolue du travail est donnée par l'aire S sous la courbe P(V) (diagramme de CLAPEYRON) décrite par la transformation du système, le signe étant donné par le sens de l'évolution.
W > 0
P
V
B
VA
VB
PA
PB
A
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 24
Cas des cycles
W < 0
P
V
W > 0
P
V
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 25
Cas d’une transformation isobare (P = cte)
Dans ce cas dV = 0 et le travail des forces des pressions est nul, W = 0.
II.2.2 cas d’une transformation isochore (V = cte)
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 26
Particularité :
Calculons le travail pour passer de A en C suivant deux chemins différents :
(1) une détente isobare (A-B), puis une compression isochore( B-C)
P1
P2
V1
V2
P
V
B
A
C
D
Dans le cas général, le travail dépend du chemin suivi :
W1 = -P1(V2-V1)
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 27
P1
P2
V1
V2
P
V
B
A
C
D
Lors d’une transformation isochore δW = 0.
Pour une transformation isobare : δW = -PdV.
(2) une compression isochore (A-D), puis une détente isobare (D-C)
W2 = -P2(V2-V1).
Remarque
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 28
Il vient alors :
W1 = - P1(V2-V1) et W2 = - P2(V2-V1)
Ainsi : W1  W2
Le travail W n’est donc pas une fonction d’état puisqu’il dépend du chemin suivi
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 29
P1
m1
P2
m2
QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL
Compression isotherme spontanée (irréversible)
Etat final est un état d’équilibre :
P2=Pext

## Slide 30
Compression isotherme quasi statique
P1
m1
P2
m2
on passe de la masse m1 à la masse m2 en ajoutant progressivement des petites masses m à m1 jusqu’à ce que la masse devienne égale à m2
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 31
Ou bien :
Ainsi :
Et puisque la transformation est isotherme:
Puisque la transformation est quasi-statique, on considère alors qu’à chaque instant, la pression extérieure Pext est égale à la pression P du système
Séance 3 : QUANTITE DE CHALEUR ET TRAVAIL

## Slide 32: Application : Calculs de différents travaux reçus par un gaz parfait
On comprime une masse d'air m= 1 kg, de température T1= 300 K et de pression P1=2 bar, de telle sorte que son volume initial soit réduit de moitié. Sachant que l'air peut être considéré comme un gaz parfait diatomique, de masse molaire M= 29 g/mol, calculer le travail qu'il reçoit dans les évolutions suivantes pour lesquelles l’équilibre mécanique est réalisé :
La compression se fait à la pression constante P1.
La compression est isotherme à la température T1.