## Slide 1
Séance 6 :
Les machines dithermes

## Slide 2
Notions préliminaires
Les différents types de machines dithermes
La machine de référence de Carnot
La notion de rendement

## Slide 3
APPLICATIONS DES DEUX PRINCIPES
MACHINES THERMIQUES
On appelle machine thermique un dispositif effectuant des transformations cycliques permettant de transformer une énergie calorifique (sous forme de chaleur) en une énergie mécanique (sous forme de travail) et réciproquement.
DÉFINITION
SOURCE DE CHALEUR
On appelle source de chaleur tout corps de très forte capacité calorifique. Ainsi la température de la source reste pratiquement inchangée.

## Slide 4
MACHINES THERMIQUES
MACHINES THERMIQUES
INTRODUCTION
Puisqu'il est impossible d'après le deuxième principe de prélever de la chaleur d'une seule source de chaleur et de la transformer intégralement en travail, une machine thermique doit donc nécessairement fonctionner entre au moins deux sources de chaleur .
Ce sont des cycles au cours desquels, le système échange de la chaleur avec deux sources de chaleur de températures différentes
.
CYCLES DITHERMES
DIFFÉRENTS TYPES DE CYCLES DITHERMES
Le premier principe appliqué à cette transformation s’écrit :
On en déduit que :

## Slide 5
MACHINES THERMIQUES
SCHÉMAS DU CYCLE MOTEUR
CYCLES MOTEURS
Source Froide
Source Chaude
Q1
Q2
W
la chaleur échangée avec la source froide ne peut être que négative. Cela conduit à une chaleur échangée avec la source chaude positive
Remarque :
avec

## Slide 6
MACHINES THERMIQUES
La transformation de chaleur en travail
(Q  W) à partir d'une source chaude n'est donc possible qu'à la condition de rejeter une partie de la chaleur à une autre source froide.
Cette chaleur rejetée est donc perdue et influera sur les performances de la machine thermique, d'où la notion de rendement thermique.
RENDEMENT D’UN CYCLE MOTEUR
Le rendement d’une machine thermique est défini par :
le gain et les dépenses sont relatifs à l’opérateur.
Remarque : le signe (-) a été introduit pour avoir un rendement positif. (le rendement ne peut être que positif)

## Slide 7
MACHINES THERMIQUES
est impossible, il correspond au cas où
c'est-à-dire que la source froide est supprimée : Cycle monotherme.
: est le résultat d’une combustion (essence, diesel, charbon, …) ou une fusion en chaine de noyau d’uranium.
: constitue une perte d’énergie inévitable véhiculée par le gaz d’échappement et le circuit de refroidissement.
REMARQUES

## Slide 8
MACHINES THERMIQUES
CYCLES RÉCEPTEURS
Source Froide
Source Chaude
Q1
Q2
W
Ce cycle est le plus interessant dans ce cas, mais il n’est possible que lorsque :

## Slide 9
MACHINES THERMIQUES
On définit l’efficacité d’une machine frigorifique par le rapport :
Machine frigorifique
Source Chaude
Q1
Q2
W

## Slide 10
MACHINES THERMIQUES
Pompe à chaleur
Une pompe à chaleur est caractérisée par un paramètre appelée performance de la pompe notée p et égale à :
Source Froide
Q1
Q2
W

## Slide 11
Q1
Q2
D
C
B
A
T2
T1
V
P
Cycle moteur
Q1
Q2
D
C
B
A
T2
T1
V
P
Cycle récepteur
Cycle de Carnot
Un cycle de Carnot est un cycle ditherme réversible évoluant entre deux sources de température T1 et T2 (avec T1 > T2), formé de deux transformations isothermes (AB et CD) et de deux transformations adiabatiques (BC et DA)

## Slide 12
Calcul du rendement d’un cycle de Carnot moteur
Cycle de Carnot
La quantité à calculer est :
qui représente l’expression du rendement d’un cycle ditherme dans le cas général,
La quantité  est entièrement déterminée dans le cas du cycle de Carnot, si l’on calcule les quantités :

## Slide 13
Compression isotherme
Compression adiabatique
Détente isotherme
Détente adiabatique
A
B
C
D
A
Cycle de Carnot
Q1
Q2
D
C
B
A
T2
T1
V
P
Cycle moteur

## Slide 14
COMPRESSION ISOTHERME AB
La variation de l’énergie interne au cours de cette transformation est égale à :
Le système a donc reçu du travail du milieu extérieur
Cycle de Carnot
DÉTENTE ISOTHERME CD
le système a reçu de la chaleur du milieu extérieur et il a, en contre partie, fournit du travail au milieu extérieur.

## Slide 15
TRANSFORMATIONS ADIABATIQUES BC ET DA
Au cours de cette transformation il n’y a pas d’échange de chaleur :
- Compression BC
L’équation du gaz parfait au cours de cette transformation conduit à :
- Compression DA
Dans ce cas, on obtient la relation :
Cycle de Carnot

## Slide 16
Cycle de Carnot

## Slide 17
Cycle de Carnot
Du fait que :
Cycles de Carnot récepteur
CALCUL DE L’EFFICACITÉ D’UNE MACHINE FRIGO
CALCUL DE LA PERFORMANCE D’UNE POMPE À CHALEUR

## Slide 18
Théorème de Carnot
Cycle de Carnot
On a le même rendement pour tous les cycles réversibles fonctionnant entre les mêmes sources de chaleur. Ce rendement est supérieur au rendement de tous les cycles irréversibles fonctionnant entre les mêmes températures .

## Slide 19
Source Froide
Source Chaude
Q1
Q2
W
W | Q1 | Q2 | 1ièr Prin. | 2ème Prin. | 
>0 | >0 | >0 | Non |  | Impossible
>0 | >0 | <0 | Oui | Oui | Sans intérêt
>0 | <0 | >0 | Oui | Oui | Pompe et réfrigérateur
>0 | <0 | <0 | Oui | Oui | Sans intérêt
<0 | <0 | <0 | Non |  | Impossible
<0 | <0 | >0 | Oui | Non | Impossible
<0 | >0 | <0 | Oui | Oui | Machine thermique
<0 | >0 | >0 | Oui | Non | Impossible
Application

## Slide 20
Q1
Q2
Q2=0
Q1=0
Impossible
Q1>0
Q2<0
W>0
Q1+Q2=0
W<0
Machine thermique
Q1<0
Q2<0
W>0
W>0
Machines réceptrices
Sans intérêt pratique
Q1<0
Q2>0
Q1>0
Q2<0
Diagramme de Raveau

## Slide 21
On étudie un moteur à « air chaud ». L’air chaud est assimilé à un gaz parfait. La masse d’air mise en jeu est de 70 g
Le diagramme du cycle est donné ci-contre.
La masse molaire de l’air est de 29 g.mol-1.
Le nombre de moles concernées par ce cycle ?
n = avec m = 70 g et M = 29 g.mol-1 . On trouve n = 2,4 moles
Données : R = 8,32 j.kg-1.K-1.  = Cp/Cv = 1,4
CP = 29,1 J.mol-1.K-1 TA=300K TC=700K
P (Bar)
V
dm3
B
C
D
A
8
30
2
3,1

## Slide 22
P (Bar)
V
dm3
B
C
D
A
8
30
2
3,1
Le cycle est celui d’un moteur à explosion. Ou se situe l’explosion ?
L’explosion a lieu en fin de compression au point B
Quelle conversion énergétique effectue le moteur ?
Le moteur convertit de la chaleur reçue par combustion du carburant en énergie mécanique de rotation
Quelle est la phase ou le gaz du moteur reçoit de l’énergie ?
C’est la phase BC , ou le carburant brûle pendant l’explosion.

## Slide 23
P (Bar)
V
dm3
B
C
D
A
8
30
2
3,1
La pression doit être en Pascal (Pa) et non en bar. 1 bar = 10+5Pa.
Le volume doit être en m3. 1 dm3 = 1 litre soit 10-3 m3
Complétez le tableau suivant:
VD = VA
QC-D= 0
PB = PC
QA-B = 0
Propriétés
isochore
adiabatique
isobare
adiabatique
Nom
D--A
C--D
B--C
A--B
Transformation

## Slide 24
P (Bar)
V
dm3
B
C
D
A
8
30
2
3,1
La lecture du diagramme permet de remplir certaines cases !
700
300
T (°K)
30.10-3
8.10-3
30.10-3
V (m3)
3,1.10+5
2.10+5
P (Pa)
Etat D
Etat C
Etat B
Etat A

## Slide 25
455
700
300
T (°K)
30.10-3
8.10-3
30.10-3
V (m3)
3,1.10+5
2.10+5
P (Pa)
Etat D
Etat C
Etat B
Etat A
Pour l’état D , on a 2 variables sur 3. On calcule la 3ième avec l’équation d’état des G.P , soit PDVD = nRTD
On a alors TD = avec n = 2,4 moles et R = 8,32 J.kg-1.K-1
Pour les états B et C, il nous faut une équation de plus que celle des GP, car on a une variable sur 3 . Ce sera la loi de Laplace, applicable aux 2 transformations adiabatiques.
PA.VA = PB.VB pour la transformation A—B
PC.VC = PD.VD pour la transformation C—D
P (Bar)
V
dm3
B
C
D
A
8
30
2
3,1

## Slide 26
455
700
509
300
T (°K)
30.10-3
8.10-3
30.10-3
V (m3)
3,1.10+5
12,7.10+5
2.10+5
P (Pa)
Etat D
Etat C
Etat B
Etat A
PAVA = PBVB pour la transformation A—B , soit PB = PA.( ) .
12,7.10+5
B — C est une isobare donc PB = PC
Appliquer l’équation d’état des G.P. ! TB =

## Slide 27
455
700
509
300
T (°K)
30.10-3
11.10-3
8.10-3
30.10-3
V (m3)
3,1.10+5
12,7.10+5
2.10+5
P (Pa)
Etat D
Etat C
Etat B
Etat A
12,7.10+5
Pour l’ état C , on connaît 2 variables sur 3. Donc, on est ramené au cas de la diapo précédente : application de la loi des G.P.
VC =

## Slide 28
Maintenant, les points du cycles sont définis.
Il y a 4 transformations. On va calculer les chaleurs mises en jeu, pour chacune d’elles..
P (Bar)
V
dm3
B
C
D
A
8
30
2
3,1
12,7
11
Les transformations A—B et C—D sont des adiabatiques, donc QAB = QCD= 0 !
Transfo BC , isobare : QBC = nCp( TC – TB) =13,34 kJ
Calcul de la chaleur mise en jeu pour B—C ?
Calcul de la chaleur mise en jeu pour D—A ?
Transfo DA , isochore : QDA = nCV( TA – TD) =- 7,73 kJ , avec CV = CP/ =20,8 j.mol-1.K-1

## Slide 29
Bilan chaleur pour le cycle :
∑Q = QAB + QBC + QCD + QDA
= 0 + 13,34 + 0 - 7,73 = 5,61 kJ
La variation d’énergie interne du système (gaz +carburant ici), notée U est une fonction d’état, qui est la somme du bilan chaleur et du bilan travail lors des
transformations faites par le système. Soit
Et lorsqu’il s’agit d’un cycle ?
∆U = Ufinal – Uinitial = O car l’état final est identique à l ’état initial
∆U = ∑Q +∑W
= 0 ici donc ∑W = -∑Q = -5,61 kJ
Le bilan travail est négatif, c’est bien un moteur .
∆U = ∑Q +∑W

## Slide 30
Calculez le travail mis en jeu pour les deux transformations adiabatiques :
Pour A—B : WAB = = 10,4 kJ
Pour C—D : WCD = = -12,17 kJ
Calculez le travail mis en jeu pour la transformation BC :
On connaît le travail total par application du 1ier Principe : WT = -5,61 kJ
WT = WAB + WBC + WCD + WDA , soit WBC = WT – WAB – WCD = 3,84 kJ
On peut vérifier ceci en calculant directement WBC = PC(Vc-VB) = 3,81 kJ
P (Bar)
V
dm3
B
C
D
A
8
30
2
3,1
12,7
11

## Slide 31
Le gaz reçoit de la chaleur ( combustion du carburant) dans la phase isobare BC : QBC = +13,34 kJ
Il fournit un travail total : WT = -5,61 kJ
Le rendement du cycle est η= = = 0,42
Quel est le rendement du moteur ?
η = 42 %